SABIES QUE... SI TOTS ELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DESCONNECTÉSSIM ELS APARELLS DE L’OFICINA ABANS DE MARXAR, ESTALVIARÍEM A L’ANY MÉS ENERGIA QUE LA QUE GASTA UN AVIÓ PER TRANSPORTAR 100 PASSATGERS D’ALGUAIRE A BARCELONA. (veure els càlculs més avall) No és que els avions consumeixin poc, sinó que molts aparells consumint petites quantitats d’energia cada dia de l’any, poden disparar les xifres de consum. ... Els aparells en mode “stand by”, tot i gastar poc, ho fan les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any. SI ETS L’ÚLTIM EN MARXAR: APAGA LA IMPRESSORA, LA FOTOCOPIADORA, L’ESCÀNER, ETC LA PANTALLA ÉS LA PART DE L’ORDINADOR QUE MÉS ENERGIA CONSUMEIX. APAGA-LA COMPLETAMENT QUAN PREVEGIS ABSÈNCIES SUPERIORS A 30 MIN. L’ORDINADOR I EL MONITOR HAURIEN D’ESTAR CONFIGURATS DE MANERA QUE ALS 10-15 MINUTS D’INACTIVITAT PASSESSIN DE FORMA AUTOMÀTICA EN MODE D’ESTALVI . GASTEM MENYS, PER VIURE MILLOR. ___________________________________________________________________________ CÀLCUL DEL CONSUM ENERGÈTIC DELS APARELLS INFORMÀTICS DE LA PAERIA, EN MODE ESPERA quantitat kwh any/unitat màx kwh any/unitat min Consum total kwh a l'any màxim Consum total Kwh a l'any mínim Pantalles i equips PC 400 14,6 6,4 5840 2560 Impressora tinta color 110 8,7 0,1 957 11 Impressora laser b/n 63 8,7 0,1 548,1 6,3 Multifucion laser B/N 37 87,6 16,6 3241,2 614,2 Impresora Laser color 33 113 44,3 3729 1461,9 Escanner 20 Fax laser b/N 19 10 0,5 190 9,5 multifuncion tinta color 13 113 27,7 1469 360,1 Copiadora laser b/n 9 26 9 234 81 fax tinta b/N 8 gran formato 5 Multifuncion laser color 5 87,6 53,3 438 266,5 fax 2 matricial 2 altres 1 subtotal impressores 10806,3 2810,5 TOTAL 27452,6 5370,5 Fonts: Pels Càlculs dels consums unitaris dels diferents aparells: Calculadora energètica d’Energy Star: http://www.eu-energystar.org/es/es_calculator.shtml Inventari d'aparells de l'Ajuntament: Auditoria d'impressores Ajuntament de Lleida. 2009 Càlculs consum avió: JC MacKay David, 2009. Cambrige, England. UIT Cambridge Ltd. http://www.eas.slu.edu/People/DJCrossley/energy/powerpoint/5-planes.ppt#296,5,Diapositiva 5 Càlcul del consum energètic de l’avió: Els càlculs es fan en base a un avió tipus Ryanair boeing 737-8002007. El consum d'aquest model és de 37 kwh- 100 passatgers-km El consum del Viatge d'avió Alguaire-Barcelona:130 kmx 37kwh= 4810 Kwh